IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZRAKA U KAKNJU

lokacija MZ Doboj Vatrogasni dom

za dan 02.01.2021. godine

U skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija,  graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine F BiH“, br.1/12), a  prema raspoloživim podacima Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline/Odsjeka za zaštitu okoline-Zeleni ured Općine Kakanj, mobilnom automatskom stanicom za praćenje kvaliteta zraka općine Kakanj, izmjerene su sljedeće dnevne vrijednosti raspoloživih  koncentracija zagađujućih materija:

UGLJEN MONOKSID (CO):

KONCENTRACIJA UGLJEN MONOKSIDA: dnevna prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 0,6 mg/m3, a maximalna prosječna satna izmjerena vrijednost 1,3 mg/m3 (miligrama po metru kubnom).

granična vrijednost (mg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata (1 dan)           5    mg/m3

tolerantna vrijednost (mg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata (1 dan)         5  mg/m3

AZOTNI  MONOKSID (NO):

KONCENTRACIJA AZOTNOG MONOKSIDA: dnevna prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 10 μg/m3 a maximalna prosječna satna izmjerena vrijednost 50 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom).

AZOTNI DIOKSID (NO2):

KONCENTRACIJA AZOTNOG  DIOKSIDA: dnevna prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 14 μg/m3 a maximalna prosječna satna izmjerena vrijednost 34 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom).

granična vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata (1 dan)           85  μg/m3

tolerantna  vrijednost (μg/m3 ), period  usrednjavanja 24 sata (1 dan)         89  μg/m3

granična vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 1 sat je    200  μg/m3

tolerantna  vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 1 sat je 210  μg/m3

AZOTNI OKSIDI (NOX):

KONCENTRACIJA AZOTNIH OKSIDA: dnevna prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 26 μg/m3 a maximalna prosječna satna izmjerena vrijednost 94 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom).

OZON (O3):

KONCENTRACIJA OZONA: dnevna prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 48 μg/m3 a maximalna prosječna satna izmjerena vrijednost 88 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom).

SUMPOR DIOKSID (SO2):

KONCENTRACIJA SUMPOR DIOKSIDA: dnevna prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 42 μg/m3 a maximalna prosječna satna izmjerena vrijednost 117 ug/m3 (mikrograma po metru kubnom).

granična vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata(1 dan)     125 μg/m3

tolerantna  vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata  (1 dan) 125 μg/m3

granična vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 1 sat je 350 μg/m3

tolerantna  vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 1 sat je 365 μg/m3

LEBDEĆE ČESTICE (PRAŠINA), PM10:

KONCENTRACIJA LEBDEĆIH ČESTICA (PRAŠINE) PM 10, dnevna prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 40 μg/m3 a maximalna prosječna satna izmjerena vrijednost 72 ug/m3 (mikrograma po metru kubnom).

granična vrijednost (μg/m3 ),   period usrednjavanja 24 sata  (1 dan)        50  μg/m3

tolerantna  vrijednost (μg/m3 ), period  usrednjavanja 24 sata (1 dan)       53  μg/m3

TEMPERATURA ZRAKA IZMJERENA DANA (02.01.2021.g.) U 8,00 SATI IZNOSILA JE + 0 ° C.

TEMPERATURA ZRAKA IZMJERENA DANA (02.01.2021.g.) U 14,00 SATI IZNOSILA JE + 12 ° C.

Usporedba izmjerenih raspoloživih vrijednosti kvaliteta zraka izvršena je prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine F BiH“, br.1/12), tako da u posmatranome periodu od posljednja 24 sata dostavljamo sljedeće:

- izmjerena dnevna prosječna vrijednost za sumporni dioksid SO2 ( 42 μg/m3 ) u posmatranom periodu nije prekoračila graničnu vrijednost za dnevni prosjek od 125 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom), nije prekoračena tolerantna vrijednost za dnevni prosjek od 125,00 μg/m3. Maximalna prosječna satna vrijednost u posmatranom periodu iznosila je ( 117 ug/m3 ), nije prekoračena granična vrijednost za satni prosjek SO2 350 μg/m3 i  nije prekoračena tolerantna vrijednost za satni prosjek SO2 365 μg/m3.

- izmjerena dnevna prosječna vrijednost za dušikove okside NO2 ( 14 μg/m3 ) u posmatranom periodu nije prekoračila graničnu vrijednost za dnevni prosjek od 85 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom), nije prekoračena tolerantna vrijednost za dnevni prosjek NO2 od 89,00 μg/m3. Maximalna prosječna satna vrijednost u posmatranom periodu iznosila je ( 34 ug/m3 ) nije prekoračena granična vrijednost za satni prosjek NO2 200 μg/m3 nije prekoračena tolerantna vrijednost za satni prosjek NO2 210 μg/m3.

- izmjerena dnevna prosječna vrijednost za lebdece čestice PM 10 ( 40 μg/m3 ) u posmatranom periodu nije prekoračila graniču vrijednost za dnevni prosjek od 50 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom), nije prekoračena tolerantna vrijednost za dnevni prosjek lebdecih čestice PM 10 od 53 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom).